茂名职业技术学院B栋学生宿舍双人铁床、台、椅等设备

采购询价函

茂名职业技术学院招投标办公室就茂名职业技术学院B栋学生宿舍双人铁床、台、椅等设备采购向社会进行公开询价，接受国内供应商提交密封报价。

报价人须知：

一、项目名称：茂名职业技术学院B栋学生宿舍双人铁

床、台、椅等设备采购。

二、招标编号：【MZY2012NBZB005】。

三、采购货物需求及技术要求：学生双人铁床248套；

学生台、椅256套。（详细见附件2）

四、设备质量标准：符合国家有关技术标准要求。

五、货物预算：￥97600.00元。

六、供应商资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》相关要求，在政府采购中无不良记录；

2.取得有效营业执照和税务登记证，具有产品销售资格。

七、送货安装：免费送至茂名职业技术学院校内指定地

点并负责安装调试。

八、采购项目工期：7个日历天。

九、付款方式：无预付款，安装调试、验收合格后2个

月内付合同价的90%，余下作为质保金在满半年后10个工作日内一次性付清。

十、询价注意事项：

1.询价日期：2012年8月14日至2012年8月20日；

2.报价函须按本询价函提供的《最终报价表》（附件1）格式密封在内层包封内，密封袋上应写明：采购项目名称及供应商名称、联系人、联系电话、地址；

3.报价人的报价超过采购人设定的标底，作无效报价处理；

4.供应商如对本询价函报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与本单位的所有采购活动；

5.保证金：供应商应按规定递交保证金壹仟元整（￥1000），并作为其投标的一部分。中标供应商的投标保证金，在中标供应商和采购单位签订合同后三个工作日内无息退还；未成交的供应商的保证金，将在确定成交供应商后立即原额无息退还；

6.投递报价函时间：2012年8月21日上午9:00——9：30（北京时间）；

7.投递报价函及开标地点：茂名市文明北路232号茂名职业技术学院综合楼三楼会议室；

8.开标时间：2012年8月21日上午9：30（北京时间）。

十一、评标方法：茂名职业技术学院招投标办公室组建的评审小组通过比较所有有效供应商的报价，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商,供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。

2012年8月21日至2012年8月23日在学院综合楼校务（信息）公开栏和学院网站上公示评审结果。

十二、询价之事宜，可按下列地址向集中采购机构查询：

招标机构： 茂名职业技术学院招投标办公室；

联系地址：茂名市文明北路232号茂名职业技术学院综合楼三楼学院办公室；

联系人：李老师，电话：0668-2920026。

附件：1.《最终报价表》；

2.采购货物需求及技术要求

茂名职业技术学院

二○一二年八月十四日

附件1：

最终报价表

项目名称：茂名职业技术学院B栋学生宿舍双人铁床、台、椅等设备采购

| 项目内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 茂名职业技术学院B栋学生宿舍双人铁床、台、椅等设备采购 | 大写： 小写： |  |

注：

1、本报价表为供应商的最终报价；

2、报价为各项支付金额的总和；项目报价：包括货物、包装、运输、安装、调试所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及供应合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，供应商漏报或不报，将视为有关费用已包括在其报价中而不予支付；

3、供应商的报价，应是合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复；

4、技术规范要求的费用应包括在报价中。

供应商：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

附件2：

采购货物需求及技术要求

一、双层铁床规格及技术要求

材质：优质铁管常规规格：2000*920*1700（规格可根据要求定制）

1、材料要求：

（a）立柱：直径50MM圆管；

（b）床框：25*50mm方管；

（c）床框横梁：25*25*5条

2、工艺要求：

（1）冷压成型；

（2）二氧化碳保护焊接；

（3）硫酸去油除锈；

（4）表面再次磷化防锈处理；

（5）高压静电粉末喷涂；

（6）高温烤漆

3、质量要求：

（a）开料时，严格定标定位，确保材料尺寸的准确。

（b）焊接前：再次检查材料是否有破损，凹陷、尺寸不对等不良现象；

（c）焊接中：不允许有假焊，漏焊，大块的焊疤出现；

（d）表面处理环节：必须严格按照除锈去油要求执行，针对不同厚度；情况的材料精心调配化学药水。做到除锈必尽，磷化必全的要求；

（f）高压喷涂环节：不得出项喷薄，漏喷、大面积积粉，严重不同颜色粉末污染等等。

二、单人学生台、椅技术参数要求

1、规格 台面板：60x40x76cm(长x宽x高),椅面板：37x37x43cm

2、材质  板：夹板贴防火板；优质铁管管：25圆管或40x20x1.0mm蛋管